КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА С МАНСАРДОЙ

8 х 10 м

построенного НИИ «Теплостен» за 24 часа на строительной ярмарке

«41 км МКАД»

26-27 мая 2006 года.

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | стоимость материалов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед-цы. | всего | ед-цы. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Основание: фундаменты и цоколь Фундамент: мелкозаглубленный монолитный железобетонный глубиной 600 мм, толщиной 400 мм. |
| 1 | Литье траншей под фундамент | м3 | 12 | - | - | 200 | 2400 |
| 2 | Устройство песчаной подушки толщиной 200 мм | м3 | 3,2 | 400 | 1280 | 150 | 480 |
| 3. | Устройство опалубки - доска строганная 50х150 - брус 50х50 | м3 | 4 | 4000 | 16000 | 2000 | 8000 |
| 4. | Устройство каркаса из арм-ры 16 А III, 20А III | т | 0,537 | 20 000 | 10 740 | 10 000 | 5 370 |
| 5. | Устройство фундамента из бетона М200 | м3 | 11,5 | 2 200 | 25 300 | 800 | 9 200 |
| 6. | Гидроизоляция цоколя | рул. | 4 | 150 | 600 | 50 | 200 |
| Итого по разделу I: 53 920 25 650 |
| II. Каркас монолитный железобетонный. |
| 1 | Устройство арматурного каркаса | т | 1,2 | 2 000 | 24 000 | 1 000 | 12 000 |
| 2. | Устройство каркаса из бетона М300 | м3 | 4 | 2 300 | 9 200 | 800 | 3 200 |
| 3. | Опалубка (арматиз.) | м2 | 30,8 | - | - | 1 200 | 3 696 |
| Итого по разделу II: 33 200 18 896 |
| III. Перекрытие цокольное. Перекрытие: сборное по ж/б балкам через 600 мм, утепленное. |
| 1. | Укладка ж/б балок | м.п. | 113 | 200 | 22 600 | 70 | 7 910 |
| 2. | Устройство ацеид (плоский асбоцементный лист) | м2 | 72 | 50 | 3 600 | 20 | 1 440 |
| 3. | Гидротизоляция | рул. | 5 | 90 | 450 | 45 | 225 |
| 4. | Утеплитель δ=100 мм. (пенополистирол) | м3 | 7,2 | 1 400 | 10 080 | 200 | 1 440 |
| 5. | Настил из ОСП | м2 | 72 | 200 | 14 400 | 100 | 7 200 |
| Итого по разделу III: 51 130 18 215 |
| IV. Отмостка. |
| 1. | Устройство подготовки под отмостку - рытье траншеи по периметру здания глубиной 30см - устройство песчаной подушки δ=100 мм. - устройство щебеночного основания δ=100 мм. | м3 м3 м3 | 10,8 3,6 3,6 | - 400 800 | - 1 440 2 880 | 200 150 400 | 2 160 540 1 440 |
| 2. | Устройство опалубки | м3 | 0,3 | - | - | 2 000 | 600 |
| 3. | Утепление отмостки и цоколя «Пеноплексом» толщиной δ=100 мм | м3 | 5 | 4 500 | 22 500 | 900 | 4 500 |
| 4. | Арматурная сетка 100х100 | м2 | 36 | 80 | 2 880 | 40 | 1 440 |
| 5. | Бетон М150 δср=100 мм. | м3 | 4,4 | 2 000 | 8 800 | 800 | 3 520 |
| Итого раздел IV: 38 500 14 200 |
| V. Наружные стены Стены наружные 3-х слойные блоки «Теплостен» толщиной 300 мм. |
| 1. | Кладка стен | м3 | 36,09 | 3 000 | 108 270 | 675 | 24 361 |
| 2. | Клей для кладки 25 кг. | меш. | 37 | 100 | 3 700 | - | - |
| 3. | Расшивка наружных швов | м.п. | 937 | - | - | 2 | 1 874 |
| 4. | Сухая смесь для наружных швов 25 кг. | меш. | 5 | 175 | 875 | - | - |
| 5. | Затирка внутренних швов | м.п. | 937 | - | - | 2 | 1 874 |
| 6. | Сухая смесь цементно-песчаная 25 кг. | меш. | 5 | 105 | 525 | - | - |
| Итого раздел V: 113 370 28 109 |
| VI. Перекрытие 1-го этажа Перекрытие: сборное по балкам из бруса 100х150 мм со звукоизоляцией из пенополистирола. |
| 1. | Устройство балок из бруса 100х150 мм 152 м.п. | м3 | 2,28 | 4 605 | 10 500 | 2 000 | 4 560 |
| 2. | Звукоизоляция пенополистирол δ=120 мм | м3 | 7,5 | 1 400 | 10 500 | 200 | 1 500 |
| 3. | Настил из ОСП | м2 | 64 | 200 | 12 800 | 100 | 6 400 |
| 4. | Гидроизоляция | рул. | 5 | 90 | 450 | 45 | 225 |
| 5. | Крепеж | рул. |  |  | 800 |  |  |
| Итого раздел VI: 35 050 12 685 |
| VII. Устройство мансарды Мансарда: строительная система из доски 50х150 мм, обрешетка ОСП, кровля - профнастил окрашенный. |
| 1. | Мауэрлат из бруса 150х150 - анкера | м3 шт. | 0,4 8 | 3 000 150 | 1 200 1 200 | 2 000 - | 800 - |
| 2. | Стропильная нога из доски 50х150 - крепежные элементы | м3 шт. | 1,1 45 | 3 000 40 | 3 300 1 800 | 2 000 - | 2 200 - |
| 3. | Гидроизоляция | м2 | 150 | 14 | 2 100 | 7 | 1 050 |
| 4. | Пароизоляция | м2 | 150 | 20 | 3 000 | 10 | 1 500 |
| 5. | Сплошная обрешетка из ОСП δ= 9 мм | м2 | 150 | 130 | 19 500 | 100 | 15 000 |
| 6. | Устройство теплоизоляции из пенополистирола δ= 120 мм | м3 | 15 | 1 400 | 21 000 | 200 | 3 000 |
| 7. | Кровля из профнастила | м2 | 150 | 190 | 28 500 | 100 | 15 000 |
| Итого раздел VII: 81 600 25 050 |
| VIII. Внутренние работы |
| 1. | Гипсокартон для фронтов и подшивки потолка мансарды | м2 | 110 | 60 | 6 600 | 30 | 3 300 |
| 2. | Гипсокартон для внутрен. отделки стен и потолка | м2 | 150 | 60 | 9 000 | 30 | 4 500 |
| 3. | Окна | м2 | 18,1 | 2 600 | 47 060 | 1 000 | 18 100 |
| 4. | Линолиумин. полы | м2 | 128 | 180 | 23 040 | 50 | 6 400 |
| 5. | Наличники, плинтуса | м.п. | 168 | 12 | 2 016 | 5 | 840 |
| 6. | Дверь входная металлическая | шт. | 1 | 10 800 | 10 800 | 1 500 | 1 500 |
| 7. | Двери межкомнатные | шт. | 6 | 3 700 | 22 200 | 700 | 4 200 |
| 8. | Лестница на 2 этаж | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 |
| Итого раздел VIII: 150 716 43 840 |
| IX. Внутренние инженерные сети |
| 1. | Прокладка труб канализации | м.п. | 24 | 20 | 480 | 20 | 480 |
| 2. | «Теплый пол» | м2 | 4,5 | 1 000 | 4 500 | 500 | 2 250 |
| 3. | Печь отопительная | шт. | 1 | 16 000 | 16 000 | - | - |
| 4. | Инженерный блок-шлюз | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 5. | Труба канализ. Ø 100 мм | м.п. | 24 | 40 | 960 | 40 | 960 |
| 6. | Сантехнические приборы (унитаз-2 шт., раковина-2 шт., смесит-4 шт.) | комп. | - | - | 6 500 | - | 2 000 |
| 7. | Электросчетчик | шт. | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Итого раздел IX: 31 840 7 090 |
| X. Наружная отделка |
| 1. | Окраска фасада краска | м2 кг. | 120 80 | - 60 | - 4 800 | 50 - | 6 000 - |
| 2. | Облицовка цоколя плиткой | м2 | 12 | 500 | 6 000 | 300 | 3 600 |
| 3. | Обрамление проемов | шт. | 13 | 2 000 | 26 000 | 500 | 6 500 |
| Итого раздел X: 36 800 16 100 |
| XI. Устройство балкона |
| 1. | Бетонная стяжка δ= 50 мм | м3 | 0,4 | 2 000 | 800 | 800 | 320 |
| 2. | Гидроизоляция | рул. | 2 | 90 | 180 | 45 | 90 |
| 3. | Плитка керамогранитная | м2 | 8 | 400 | 3 200 | 200 | 1 600 |
| 4. | Колонны из трубы Ø 114 мм | м.п. | 6 | 235 | 1 410 | 200 | 1 200 |
| 5. | Ограждение балкона | к-т | 1 | 12 500 | 12 500 | - | - |
| Итого раздел XI: 18 090 3 210 |

Итого по всему дому: 857 261 руб., в том числе

- Материалы           644 216 руб.

- Заработная плата 213 045 руб.

Стоимость 1 м2  общей площади  = 6 782 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Расчеты приведены без учета транспортных, накладных  расходов, налогов и прибыли.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При возведении дома за 24 часа использовались теплоэффективные блоки собственного производства НИИ «Теплостен», поэтому в калькуляции приведена их себестоимость.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Расчеты составлены на время строительства дома - май 2006 г.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Данная калькуляция представлена вниманию строительных организаций, имеющих намерение приобрести оборудование, для производства  теплоэффективных блоков, и строить из этих блоков дома. Для частного застройщика приведенные данные не могут служить ориентиром, так как стоимость готового дома в большей степени зависит от коньюктуры рынка, чем от его себестоимости.