ПРИЛОЖЕНИЕ  1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

потребность стеновых теплоэффективных блоков «Теплостен»

на строительство индивидуального жилого дома с мансардой

размером   8 х 9,9 м

(общей площадью 142,7 м2).

| № п/п | Наименование блока | Размер блока | Потребность в шт. | Потребность в м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок рядовой БР 40х30х20 | 400х300х200 | 1642 | 39,4 |
| 2 | Блок рядовой половинчатый БРП 20х30х20 | 200х300х200 | 12 | 0,144 |
| 3 | Блок угловой наружный БУН 50х30х20 | 500х300х200 | 94 | 2,82 |
| 4 | Блок угловой внутренний БУВ 50х30х20 | 500х300х200 | 15 | 0,45 |
| 5 | Блок простеночный с четвертью БП 40х30х20 | 400х300х200 | 104 | 2,49 |
| 6 | Блок простеночный пол. с четвертью БПП 20х30х20 | 200х300х200 | 104 | 1,24 |
| 7 | Блок поясной БПС 40х12х20 | 400х120х200 | 165 | 1,56 |
| 8 | Блок угловой поясной наружный 50х12х20 | 500х120х200 | 9 | 0,108 |
| 9 | Блок угловой поясной внутренний 50х12х20 | 500х120х200 | 1 | 0,012 |
| 10 | Итого: |  |  | 48,2 |

Примечание: данные приведены без учета потерь и норм расхода при производстве

строительно-монтажных работ.